GUIA PARA VISITA A VIVIENDAS EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2010

- Camiseta blanca, pantalón o Jean azul

- Cada coordinador de Salud Publica que se defina, coordinará 50 personas de las diferentes dependencias

- Cada persona deberá visitar entre 40 y 50 viviendas

- En cada vivienda deberá llevar el siguiente protocolo:

- Toque la puerta / timbre

- A la persona que lo atienda dé las siguientes instrucciones:

- Ante la emergencia de dengue se requiere que al interior de su casa siga las siguientes recomendaciones:

- Elimine matas en agua, en su reemplazo rellénelas con arena o tierra

- Si usa flores cambie diariamente el agua, lave muy bien las paredes internas del florero, al igual que los tallos de las flores

- Lave y cepille diariamente las paredes del tanque de lavado de ropa y no almacene en esta, agua por más de un día

- Adicione diariamente al interior de los sifones una solución de agua combinada con 1 cucharadita de límpido, específico, sal o cualquier tipo de detergente para pisos

- Si tiene llantas, tarros, ollas en el patio de su casa o jardín, séquelas y póngalas bajo techo de tal forma que no acumule agua

- Si en el jardín o patio tiene fuente o vasijas de barro, elimínelas.

- En caso de que en su vivienda halla zancudos voladores, compre en la tienda cualquier insecticida y con un atomizador o bomba aplíquelo diariamente en la unión entre el techo y la pared en todas las habitaciones y una vez realizado esto cierre puertas y ventanas por espacio de 1 hora.

- No coloque recipientes con agua en andenes, parques o vías

- Una vez haya regado las plantas con agua vacee el platico recolector, localizado en la parte inferior de las materas.

10.En caso de presentar fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, acuda al medico, no se automedique.

“Sin criaderos no hay zancudo, sin zancudo no habrá dengue”